Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3

tel. 12 286-32-35; 12 285-02-61

e-mail: biuro@puk-zielonki.pl    www.puk-zielonki.pl

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO.

Dokumentacja projektowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego dla nieruchomości, opracowana na podstawie warunków wydanych przez PUK Zielonki Sp.         z o.o. powinna zawierać:

1. Opis techniczny łącznie z: - bilansem wody i ścieków, - określeniem wymaganego i dyspozycyjnego ciśnienia wody, - określeniem gospodarki ściekowej (jakość ścieków, urządzenie podczyszczające)       w przypadku obiektów przemysłowych lub usługowych.

2. Plan zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500.

3. Rzut poziomy najniższej kondygnacji w skali 1:100 (1:50) z przedstawieniem projektowanych połączeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w nawiązaniu do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i granicy działki z lokalizacją wodomierza                i poziomem kanalizacyjnym.

4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w skali 1:100/100-500   w nawiązaniu do rzędnej najniższej kondygnacji i zainstalowanych urządzeń sanitarnych na tej kondygnacji.

5. Węzeł włączeniowy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

6. Rysunek szczegółowy węzła wodomierza (w budynku lub studzience wodomierzowej).

7. Rysunek szczegółowy studzienki kanalizacyjnej.

UWAGA:  W przypadku doprowadzenia wody z ujęcia lokalnego (własnego) lub lokalnego odprowadzenia ścieków, opracowanie projektowe powinno zawierać informacje lub ogólny schemat zastosowanego rozwiązania.  W przypadku koniecznych wymagających rozpoznania stanu prawno-własnościowego należy do dokumentacji projektowej dołączyć mapę ewidencji gruntów i wypis z rejestru gruntów.  Fragment przełącza wodociągowego znajdującego się w obrysie budynku winien być wykonany z rur PE TS, a złączka PE/stal winna znajdować się nad posadzką pomieszczenia z wodomierzem.  Grawitacyjne odprowadzenie ścieków z budynku możliwe jest wtedy, gdy rzędna z kondygnacji, z której sprowadzane są ścieki jest wyższa niż rzędna włazu studzienki włączeniowej na kolektorze głównym.